Test du livre électronique de connaissances sur la Rhéologie

QCM n°1

- La contrainte est définie par  :

une force par unité de volume

une masse par unité de surface

une force par unité de surface

- Une contrainte est dite normale  lorsqu’elle est:

parallèle à la surface sur laquelle elle s’exerce

perpendiculaire à la surface sur laquelle elle s’exerce

mesurée dans des conditions normales de température et de pression

- Les deux modes de déformation élémentaires sont :

la compression et l’extension

la rotation et la translation

le cisaillement et l’extension (ou élongation)

- Le module d’Young d’un solide est défini par  :

le rapport de la contrainte par la vitesse de déformation

le produit de la contrainte par la déformation

le rapport de la contrainte sur la déformation

- La viscosité  d’un fluide est définie par  :

le produit de la contrainte par la vitesse de déformation

le rapport de la contrainte sur la déformation

le rapport de la contrainte par la vitesse de déformation

- La rhéométrie capillaire permet de mesurer :

la viscosité d’un fluide

le module d’un solide

le module d’un fluide

- Lequel des fluides suivants ne présente pas de seuil d’écoulement :

le dentifrice

l’huile

un fluide dont le comportement est régi par le modèle d’Herschel-Bulkley

- Lequel de ces dispositifs ne permet pas d’effectuer un test rhéologique :

cylindres coaxiaux

tube capillaire

cône-plan

dosage colorimétrique

- Les mesures en régime harmonique  permettent de déterminer :

le module d’élasticité et la viscosité

le module de stockage et le module de perte

le temps caractéristique d’un fluide

- Un colloïde est  :

une solution macromoléculaire

une suspension

un solide granulaire

- Le régime d’écoulement d’une suspension est dilué si :

on y ajoute du liquide

sa concentration en solide est très faible (<< 1)

sa viscosité est faible

- Par un test harmonique un angle de phase  dont tan  > 1 indique  que le matériau testé est plutôt :

un solide

un liquide

une suspension

- Pour un fluide ayant un comportement est régi par le modèle d’Ostwald (loi puissance) la courbe représentant la  variation de la  viscosité en fonction de la vitesse de déformation est:

une droite

une droite en coordonnées logarithmique

une exponentielle

- L’unité du module d’Young est :

le pascal (Pa) par unité de temps [Pa.s]

le pascal (Pa)

le pascal (Pa) par unité de temps [Pa/s]

- Une mousse est constituée :

de deux liquides

d’un liquide ou d ’un solide et de gaz

d’un liquide et d’un solide

- Une émulsion est un mélange :

d’un solide et d’un gaz

de deux liquides immiscibles

d’un fluide et d’un solide

- La connaissance de la loi de comportement d’un polymère permet de déceler :

sa température de fusion

la vitesse de cisaillement à laquelle apparaît le désenchevêtrement

sa structure chimique

- A une température donnée, la viscosité d’un polymère dépend essentiellement de :

de la forme du monomère

de sa concentration, de son degré de polymérisation

sa température de fusion